ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАРИЙ ЭЛ ДОРСТРОЙ»

424036, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а

Тел. (8362) 45-16-28 факс (8362) 38-52-11 e-mail: drsgup@mari-el.ru

ИНН 1215154154, КПП 121501001, р/с 40702810537180107881

в Отделении № 8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола

к/с 30101810300000000630 БИК 048860630

Техническое задание

на изготовление винтового конвеера

| 1. Требования к качеству, безопасности товара и выполнению работ | 1.1. Изделие должно быть новым (т.е. изделием, который не был в эксплуатации, употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не ранее 2014 года изготовления, в работоспособном состоянии. 1.2.На изделии не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных не соответствий официальному техническому описанию поставляемого товара. 1.3. Качество поставляемого изделия должно удовлетворять соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации. 1.4. Изделие должно комплектоваться паспортом, гарантийным талоном, инструкцией по монтажу и эксплуатации. |
| --- | --- |
| 2. Требования к гарантийным обязательствам | 2.1. Гарантийный срок на поставляемое изделие должно составлять не менее 18 месяцев со дня поставки. |
| 3. Технические характеристики | 3.1. Длина – 10 м. 3.2. Диаметр винта – 200 мм. 3.3 Привод NMRV-090; 3 кВт 3.4. Производительность при К заполнения =0,3 и угле подъема до 45 град. – 2 т/час 3.5. Транспортируемый материал – модификатор битума Полимер KRATON D-1101 в виде порошка (удельная плотность 0,94, насыпная плотность 0,4 т/м3). |
| 4. Условия оплаты | 4.1. Предварительная оплата 30% от стоимости изделия с учетом НДС 18%. Оплата оставшейся части стоимости изделия в течение пяти банковских дней с момента поставки готовой продукции Заказчику, после подписания акта приема-передачи. |
| 5. Срок изготовления | 5.1. 30 (Тридцать) рабочих дней со дня подписания сторонами договора и поступления предварительной оплаты на расчетный счет Исполнителя. |
| 6. Условия поставки | 6.1. Отгрузка Подрядчиком готового изделия через транспортно-экспедиционную компанию с доставкой до г. Йошкар-Олы за счет Заказчика или собственными силами со склада Исполнителя. |

Начальная максимальная цена контракта – 125000 рублей + НДС 18%.

Главный энергетик

ОАО «Марий Эл Дорстрой»                                                                                Ю.М.Грачев