Приложение № 1

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«МАРИЙ ЭЛ ДОРСТРОЙ»

424036, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а

Тел. (8362) 45-16-28, факс (8362) 38-52-11, e-mail: drsgup@mari-el.ru

ИНН 1215154154, КПП 121501001, р/с 40702810537180107881

в Отделении № 8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола

к/с 30101810300000000630, БИК 048860630

Техническое задание

- Общие сведения

Заказчик: Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой» (ОАО «Марий Эл Дорстрой»).

Предмет запроса котировок: Право заключения договора на строительство объекта: «Техническое перевооружение системы автономного теплоснабжения административного здания и производственной базы Звениговского участка  Волжского филиала ОАО «Марий Эл Дорстрой».

Включает в себя: прокладку наружного и внутреннего газопроводов, установку в котельных газоиспользующего оборудования, узла учета расхода газа, теплосчетчика, приборов автоматики и контроля, монтаж систем тепломеханической части, химводоподготовки, горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, электромонтажные, пусконаладочные работы, погодозависимой автоматики, режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт,  ХВО.

Место выполнения работ: Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Охотина, д. 2.

Срок выполнения работ: до 10 сентября 2014 г.

Максимальная (начальная) цена договора: 4 280 854 (Четыре миллиона двести восемьдесят тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля, без НДС.

- Условия выполнения работ:

Подрядчиком может быть специализированная организация, имеющая свидетельство СРО на соответствующие виды работ и должен выполнить весь комплекс работ в соответствии с данным Техническим заданием.

При исполнении договора Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы и сдать объект.

Подрядчик проводит все работы своими материалами, на своем оборудовании и за счет собственных средств.

Оплата Подрядчику за выполненные работы производится Заказчиком после выполнения всех работ в соответствии с проектом и результатом пусконаладочных работ, подготовки   необходимой документации для сдачи объекта, опробования работы систем автономного теплоснабжения в целом и  подписания акта приемки законченного строительством объекта, акта приемки выполненных работ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3. Перечень выполняемых работ:

1. Система газоснабжения наружная:

1.1. Прокладка наружного подземного полиэтиленового газопровода высокого давления от места врезки к существующему стальному газопроводу высокого давления до шкафной установки ГРПШ-04-2У1 ГО, установка на месте врезки стальной задвижки.

1.2. Установка ГРПШ-04-2У1 ГО в ограждении 3х5 м, отключающей арматуры на входе и выходе газопровода.

Устройство заземления и молниезащиты.

1.3. Продувка подземного газопровода для очистки их внутренних полостей.

1.4. Испытание подземного газопровода.

1.5. Прокладка надземного стального газопровода низкого давления от шкафной установки до потребителей.  Установка отключающих устройств на выходе газопровода из ГРПШ и на вводе в котельные.

1.6. Огрунтовка и покраска для антикоррозионной защиты надземного газопровода и опор.

1.7. Продувка газопроводов для очистки их внутренних полостей.

1.8. Испытание надземного газопровода.

1.9. Установка опознавательных столбиков с табличками.

2. Проходная, отопление:

- монтаж и установка газовых приборов,  в т.ч. бытового газового котла АОГВ-7П, арматуры, прокладка внутреннего газопровода;

- автоматизация;

- установка счетчика газа, сигнализатора СТГ-1-1Д 10(0), электромагнитного клапана;

-  устройство приточно-вытяжной вентиляции;

- продувка и испытание газопровода.

3. Котельная гаражей.

3.1. Тепломеханическая часть:

- общестроительные работы;

- установка трех водогрейных газовых котлов THERM TRIO 90T;

-  установка химводоподготовки для умягчения воды;

- установка баков расширительных, грязевиков, насосов, клапанов, фильтров, запорной арматуры, воздухоотводчиков, термометров, манометров;

- установка узлов тепловых;

- прокладка трубопроводов обвязки котлов, насосов из стальных труб, подключение тепловых приборов;

- гидравлические испытания трубопроводов систем отопления;

- огрунтовка и окраска металлических поверхностей;

- изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными K-Flex ST;

- устройство канализации.

3.2. Система газоснабжения внутренняя:

- монтаж и установка газовых приборов, арматуры, прокладка внутреннего газопровода,

- подключение трех газовых котлов, газового водонагревателя к газоснабжению;

- устройство приточно-вытяжной вентиляции;

- установка счетчика газа, сигнализатора СТГ-1-1Д 10, электромагнитного клапана;

- пневматические испытания газопроводов;

- огрунтовка и окраска газопроводов.

3.3. Система  водоснабжения:

- установка газового водонагревателя ARISTON;

- прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения;

- установка насосов, запорной арматуры, воздухоотводчиков, регуляторов температуры, КИП, шкафа пожарного;

- испытание, окраска трубопроводов.

3.4. Электрооборудование и автоматизация:

- установка щита учета (ЩУ) на 2 ввода, щита ЩР, станции управления насосами, прокладка проводов,  кабелей, подключение электрооборудования;

- устройство электроосвещения;

- монтаж КИПиА;

- устройство системы сигнализации и диспетчеризации;

- устройство заземления, системы уравнивания потенциалов, молниезащиты;

- пусконаладочные работы и режимно-наладочные испытания.

4. Котельная административного здания.

4.1. Тепломеханическая часть:

- установка трех водогрейных газовых котлов;

-  установка гидромагнитной системы для умягчения воды;

- установка баков расширительных, грязевиков, насосов, клапанов, фильтров, запорной арматуры, воздухоотводчиков, термометров, манометров;

- установка узлов тепловых;

- установка теплосчетчика;

- прокладка трубопроводов обвязки котлов, насосов из стальных труб, подключение тепловых приборов;

- прокладка трубопроводов холодного водоснабжения;

- гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водоснабжения;

- огрунтовка и окраска трубопроводов;

- изоляция трубопроводов трубками теплоизоляционными K-Flex ST;

- устройство канализации.

4.2. Система газоснабжения внутренняя:

- монтаж и установка газовых приборов, арматуры, прокладка внутреннего газопровода,

- подключение трех газовых котлов к газоснабжению;

- устройство приточно-вытяжной вентиляции;

- установка счетчика газа, сигнализатора СТГ-1-1Д 10, электромагнитного и термозапорного клапана;

- пневматические испытания газопроводов;

- окраска газопроводов.

- испытание, окраска трубопроводов.

4.3. Электрооборудование и автоматизация:

- установка щита учета (ЩУ) на 2 ввода, щита ЩР, станции управления насосами, прокладка проводов,  кабелей, подключение электрооборудования;

- устройство электроосвещения;

- монтаж КИПиА;

- устройство системы сигнализации и диспетчеризации;

- устройство заземления, системы уравнивания потенциалов, молниезащиты;

- пусконаладочные работы и режимно-наладочные испытания.

4.4. Общестроительные работы.

4.5. Отопление.

4.6. Вентиляция.

4. Качество работ и материалов: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НТД, СанПин ,  а также другими действующими на территории РФ нормативными актами по предмету договора.

Подрядчик должен использовать при выполнении работ только товары, материалы и оборудование, отвечающее государственным стандартам, нормам пожарной безопасности и санитарии, техническим условиям и имеющие соответствующие сертификаты, разрешения на применение,  паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемые в работе товары должны быть новыми, ранее не бывшими в употреблении, не прошедшие ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, без следов коррозии и деформации. Упаковка должна обеспечить сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке.

5. Требования к безопасности выполняемых работ: Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов по предмету договора. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, норм охраны труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ с перечнем ответственных лиц и соответствующей группой допуска (с приложением копии документов).

Случайно поврежденный объект во время производства работ - 100% компенсация Заказчику в денежном выражении.

6. Гарантии на выполненные работы: гарантия на весь объем выполненных работ – 2(два) года с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком, на применяемые товары, материалы и оборудование – в соответствии со сроками, установленными производителями данных материалов и оборудования.

В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов производится за счет Подрядчика.

Главный энергетик                                             Ю.М.Грачев