Техническое задание

| 1. Требования к качеству, безопасности товара и выполнению работ | 1.1. Товар должен быть новым (т.е. товаром, который не был в эксплуатации, употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не ранее 2014 года изготовления, в работоспособном состоянии. 1.2.На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных не соответствий официальному техническому описанию поставляемого товара. 1.3. Качество поставляемого товара должно удовлетворять соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации. 1.4. Товар, должен обеспечивать непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств согласно требованиям приказа Минтранса РФ от 13.02.2013 № 36, иметь сертификат соответствия требованиям «Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» (утв. Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 720), сертификат соответствия требованиям Приказа Минтранса РФ от 31 июля 2012 г. N 285, сертифицированы для установки на ТС, перевозящие опасные грузы. 1.5. Исполнитель должен иметь: 1.5.1. Сертификат соответствия требованиям «По техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования», с кодом услуг 017613 «Установка дополнительного оборудования». 1.5.2.Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям. стандарта ISO 9001. 1.5.3. Выписку от ФБУ «Агентство автомобильного транспорта», подтверждающая факт внесения сервисного центра Исполнителя в перечень мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств (тахографов). 1.5.4. Свидетельство о прохождении персоналом Исполнителя обучения по программам, утвержденным приказом Минтранса РФ от 17 января 2012 г. N 7 (зарегистрирован Минюстом России 7 февраля 2012 г., регистрационный N 23156) «Об утверждении Требований к программам подготовки (инструктажа) персонала, осуществляющего установку, проверку, техническое обслуживание и ремонт контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, эксплуатацию и контроль использования таких контрольных устройств». 1.5.5. Лицензию, оформленную в соответствии с требованиями утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012г. № 313, на осуществление работ: - по распространению шифровальных (криптографических) средств; - по выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств. 1.6. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ в области технических средств контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха. Выполнение работ производится по месту дислокации (региону) транспортных средств Заказчика. 1.7. Исполнителем должна быть произведена установка, проверка, настройка, активация, калибровка и опломбирование Тахографов. 1.8. Исполнителем должен быть проведен инструктаж персонала Заказчика по работе с Тахографами. |
| --- | --- |
| 2. Требования к гарантийным обязательствам | 2.1. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять не менее 18 месяцев со дня поставки. 2.2. Исполнитель несет гарантийные обязательства на конкретно выполненную работу в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев. |

Спецификация Товара

| № п/п | Наименование Товара | Кол-во, ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тахограф с модулем СКЗИ «Штрих-ТахоRUS» | 29 шт. |
| 2 | Спидометр электронный | 29 шт. |
| 3 | Кабель привода спидометра ЕВРО 510,013 или его аналог | 130,5 м |
| 4 | Датчик скорости | 29 шт. |
| 5 | Карта водителя | 39 шт. |
| 6 | Считыватель электронных карт ACR38U-H1 или аналог | 8 шт. |

Технические характеристики товара

| №, п/п | Наименование | Показатели | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон измерения пути, не менее | 0-9 999 999,9 | км |
| 2 | Разрешение, не менее | 0,1 | км |
| 3 | Диапазон расчёта скорости, не менее | 0-220 | км/час |
| 4 | Дискретность измерений, не менее | 1 | сек |
| 5 | Количество одновременно обслуживаемых карт водителей, не менее | 2 | чел. |
| 6 | Количество дней записи и хранения информации о действиях водителей, не менее | 365 | дн. |
| 7 | Индикация | Графический ЖКИ, разрешение не менее 128x64 точки, наличие подсветки | - |
| 8 | Ширина термобумаги, не менее | 57, 5 | мм |
| 9 | Скорость печати, не менее | 70 | мм/сек |
| 10 | Количество слотов для карт, не менее | 2 | шт. |
| 11 | Диапазон напряжения питания, В | 8,5- 30 | В |
| 12 | Потребляемая мощность, не более | 15 | Вт |
| 13 | Габариты, не более | 210x190x60 | мм |
| 14 | Вес, не более | 1,2 | кг |
| 15 | Диапазон рабочих температур | От -40 °С до +70 | °С |

| № п/п | Оснащение цифрового тахографа | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | антенна для приема сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS | 1 |
| 2 | комплект монтажных частей для соединения компонентов Тахографа и их установки на транспортном средстве | 1 |
| 3 | ударопрочный диэлектрический, выполненный из конструкционного пластика, защищенный от вскрытия опломбированный корпус и содержит внутри него: устройство обработки данных | 1 |
| 4 | программное обеспечение для устройства обработки данных, записанное на электронные носители информации | 1 |
| 5 | программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство (далее - блок СКЗИ)* блок памяти бортового устройства для хранения данных, не требующих регистрации в некорректируемом виде | 1 |
| 6 | связной модуль | 1 |
| 7 | 3-D сенсор движения | 1 |
| 8 | устройства ввода карт (считывающие устройства) | 2 |
| 9 | средство отображения информации (дисплей) | 1 |
| 10 | печатающее устройство | 1 |
| 11 | разъем USB для выполнения сервисных функций, загрузки (выгрузки) данных | 1 |
| 12 | разъем для подключения к тахографу антенны для приема сигналов ГНСС* | 1 |
| 13 | разъем для подключения к тахографу антенны для приема и передачи* сигналов GSM/ GPRS; | 1 |
| 14 | слот для SIM-карты* | 1 |
| 15 | средства ввода информации в Тахограф (клавиатура). | 1 |
| 16 | CAN-интерфейс | 2 |
| 17 | интерфейс USB | 1 |
| 18 | интерфейс RS-485 | 1 |
| 19 | аналоговые и цифровые входы | 4 |
| 20 | входы/выходы для организации голосовой связи | 2 |
| 21 | модем радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800, позволяющей передавать мониторинговую информацию | 1 |
| 22 | Клавиатура | 6 |
| 23 | Количество автономных CAN шин | 2 |
| 24 | встроенная батарея питания с ресурсом работы не менее 5 лет. | 1 |

* - Разъёмы для подключения антенн приема сигналов ГНСС, приема/передачи сигналов GSM/GPRS, а также слот для SIM-карты должны быть закрыты кожухом с возможностью пломбировки. Тахограф должен обеспечивать выгрузку тахографических данных в формате.ddd

| № п/п | Дополнительные сведенья |
| --- | --- |
| 1 | Совместимость по CAN-шине более чем с 90% марок транспортных средств |
| 2 | Совмещенность с европейскими программаторами ЕСТР (UTP-10, TC 2010, Lontex) |
| 3 | Возможность подключения к датчику ABS |
| 4 | Подключение датчика уровня топлива. |
| 5 | Реализация протокола передачи данных согласно Приказу № 285 |
| 6 | Возможность сохранять и хранить данные в тахографе без электропитания до 10 лет |
| 7 | Информирование водителя о времени оставшегося до перерыва на отдых. |
| 8 | Возможность принимать текстовые сообщения и выдавать их на экран (согласно 285 приказу) |
| 9 | Основной размер шрифта экрана (соответствует ЕСТР) |
| 10 | Возможность подключения к любому датчику скорости за счет регулировки диапазона входного сигнала ДС (настраивается с помощью TachoMaster) |
| 11 | Антибликовый дисплей |

Перечень Работ

| №, п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Установка Тахографа |
| 2 | Проверка, настройка, калибровка Тахографа |
| 3 | Активизация блока СКЗИ |
| 4 | Установка спидометра электронного |
| 5 | Установка датчика скорости |

Начальная максимальная цена контракта – 1 620 000 рублей.

Главный механик

ОАО «Марий Эл Дорстрой»                                                                                С.А. Филимонов