Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту тракторов - бульдозера Т 170 и Т-130

# Предмет проведения конкурса:

| № п/п | Наименование работы | Код ОКДП | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт | 9438000 - услуги по ремонту тракторов, машин и оборудования для сельского хозяйства за вознаграждение или на договорной основе | 2 |

Требования к Исполнителю: Исполнитель должен быть уполномоченным представителем ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (наличие сертификатов дилера ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» обязательно), обеспечение доступа представителей Заказчика к месту проведения ремонта.

Требования к проведению капитального ремонта: полная разборка до рамы, мойка, дефектовка (в присутствии представителя Заказчика), полная замена агрегатов и узлов на новые производства ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (не подлежащих ремонту), покраска, проверка работоспособности; установка новых гусеничных лент, направляющих колес, звездочек, катков, электрооборудования, проводки, РТИ, РВД, прокладок, манжет, сальников, метизов, насосов, топливопроводов, регуляторов, подшипников, турбокомпрессора, капитальный ремонт дизеля Д-180, ПД-23.

Срок проведения капитального ремонта: не более 30 дней.

Срок гарантии на выполнение работы: 6 месяцев или 700 моточасов, в зависимости от того, что наступит ранее.

Главный механик                                                                     Филимонов С.А.