| Технические данные, характеристики и требования к микропроцессорной системе управления (МСУ) для модернизации асфальтосмесительной установки ДС-18563. Назначение: МСУ предназначена для управления асфальтосмесительной установкой ДС-18563 и приготовления качественной асфальтобетонной смеси в автоматическом режиме в соответствии с требованиями стандартов. МСУ предназначена для работы в автоматическом, ручном и наладочном режимах. Технические характеристики: Напряжение питания 220 В Частота питающей сети Точность дозирования 50 Гц 0,5 % Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от -10 до +40°С относительная влажность воздуха от 25 до 95 % атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. Основные функции: Автоматический запуск всех исполнительных механизмов установки по участкам с сохранением установленных блокировок. Автоматический контроль состояний исполнительных механизмов установки. Автоматическое управление технологическим процессом производства асфальтобетонных смесей, управление всеми исполнительными устройствами и получение статусов по ним – питатели (в том числе управление производительностью частотно-регулируемым приводом), конвейеры, сушильный барабан, горелка, вентилятор, дымосос, грохот, весы, мешалка, скиповой подъемник, агрегат целлюлозной добавки (АЦД), линия дозирования жидкой присадки в битум (ПАВ), шнеки, задвижки и прочее. Автоматическое управление работой скипового подъемника частотно-регулируемым приводом; Контроль наличия пламени в горелке. Отображение фактических значений основных параметров технологического процесса на мониторе оператора: - текущий вес компонентов смеси; - заданный вес компонентов смеси по активному рецепту; - количество заданных и выполненных замесов в тоннах; - положение (в %) газового крана, заслонки воздуха и дымососа; - разряжение в сушильном барабане; - производительность питателей (в %); - производительность всех питателей в т/ч; - работа и состояние скипового подъемника; - состояние всех механизмов установки; - температура отходящих газов; - температура каменных материалов в сушильном барабане; - температура асфальта в бункере готовой смеси; - температура битума в рабочей емкости; - температура битума в дозаторе; Автоматическое дозирование по рецепту каменных материалов, битума, минерального порошка/пыли, целлюлозной добавки, жидкой присадки в битум (ПАВ). Возможность установки времени упреждения закрытия и открытия исполнительных механизмов, затворов. Ввод в систему состояния всех необходимых концевых выключателей, датчиков уровня, температурных датчиков, токовых датчиков и т.п. Возможность установки различных блокировок по маршруту производства. Предупредительная и аварийная сигнализация. Возможность создания, хранения и редактирования рецептов различных марок асфальтобетонных смесей. Ведение архива рецептов. Автоматический учет наработки оборудования для последующего контроля графиков ТО и регламентных работ. Автоматический учет расхода материалов, объема выпуска асфальтобетонных смесей, расхода электроэнергии для последующего анализа себестоимости продукции. Возможность формирования отчетов в разрезе временных интервалов (часы, дни, месяцы), в разрезе работающего пользователя (оператора) или смены, в разрезе марки асфальтобетонной смеси и т.п. Возможность формирования и распечатки накладных на отгрузку с фиксацией времени и даты отгрузки, объема отгрузки, номера автомобиля и т.п. Ведение базы аварийных ситуаций, ошибок, простоев, действий пользователя (оператора). Комплект поставки: № п/п Спецификация оборудования 1 Шкаф управления в полной готовности к монтажу – 1 шт. 2 Комплект кабельной и электромонтажной продукции – 1 комплект 3 Компьютер в комплекте (монитор, процессор, клавиатура, мышка, ИБП) – 1 комплект 4 Программное обеспечение – 1 шт. 5 Преобразователь частоты VFD220CP43A-21 (22kW, 380V) – 1 шт. 6 Тормозной резистор BR1K0W016 – 2 шт. |
| --- |
| Виды работ при установке МСУ: - Монтажные работы. - Пусконаладочные работы. - Обучение обслуживающего персонала. - Выпуск пробной партии асфальтобетонной смеси. Условия поставки: |
| Срок поставки оборудования | 45 дней с даты поступления средств на расчетный счет поставщика |
| Условия оплаты | 50 % - предоплата, 50 % - по факту ввода оборудования в эксплуатацию |
| Гарантия | 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию |
| Документация | - паспорт МСУ; - техническое описание и инструкция по эксплуатации на МСУ и комплектующие; - сертификат, декларация соответствия на оборудование. |
| Техническое обслуживание и ремонт | Гарантийное техническое обслуживание и ремонт в период гарантии |
| Страна производитель | Россия |
| Стоимость | 975 000 - 00 рублей |

Главный энергетик

АО «Марий Эл Дорстрой»                                Ю.М.Грачев